## Slide 1: 齿轮传动与Fusion 360建模入门
开启机械结构设计之旅

## Slide 2: 目录
齿轮基础知识
01
Fusion 360基础操作
02
门开合齿轮机构设计
03
运动仿真
04
3D打印准备
05
课堂实践活动
06

## Slide 3: 齿轮基础知识
了解齿轮的基本概念和常见类型

## Slide 4: 齿轮定义
边缘有齿的轮子，是机械传动重要元件，用于传递运动和力量。
齿轮概念
01
齿轮上的“小牙齿”，通过互相咬合实现齿轮间的传动。
齿的作用
02
一个齿轮转动时，会拉着另一个齿轮一起转，传递运动和力。
传动原理
03
认识齿轮的组成与传动

## Slide 5: 常见齿轮类型
01
齿直且平行轴线，像两个自行车齿轮并排转动，用于钟表、简单玩具。
直齿轮
02
形状似圆锥，能把转动方向改变90度，应用在汽车差速器、钻床。
锥齿轮
03
蜗杆像螺丝，蜗轮是特殊齿轮，传动比大，能减速，有自锁功能。
蜗轮蜗杆
04
齿轮转动使齿条直线移动，将旋转运动变为直线运动，用于汽车方向盘等。
齿条齿轮
掌握不同类型齿轮的特点与应用

## Slide 6: 常见齿轮类型
掌握不同类型齿轮的特点与应用
齿直且平行轴线，像两个自行车齿轮并排转动，用于钟表、简单玩具。
直齿轮
锥齿轮
形状似圆锥，能把转动方向改变90度，应用在汽车差速器、钻床。
蜗轮蜗杆
蜗杆像螺丝，蜗轮是特殊齿轮，传动比大，能减速，有自锁功能。
齿条齿轮
齿轮转动使齿条直线移动，将旋转运动变为直线运动，用于汽车方向盘等。
直齿轮图片

## Slide 7: 齿轮传动比
传动比计算
传动比等于从动齿轮齿数除以主动齿轮齿数，如大40齿、小10齿，传动比4。
例子分析
小齿轮转4圈，大齿轮才转1圈，体现传动比的实际应用。
力量变化规律
速度变慢力量变大，速度变快力量变小，如减速增力的蜗轮蜗杆。
学会计算传动比及分析力量变化

## Slide 8: Fusion 360基础操作
熟悉Fusion 360界面与齿轮创建方法

## Slide 9: 界面认识
包括工具栏、视图立方、浏览器、时间轴等，各区域功能不同。
主要区域
了解Fusion 360的主要区域与基础操作
有各种工具按钮，方便用户进行建模、设计等操作。
工具栏功能
可调整观察角度，让用户从不同方向查看模型。
视图立方作用
如旋转视图、平移视图、缩放视图，掌握快捷键提高操作效率。
基础操作练习

## Slide 10: 创建直齿轮
掌握直齿轮的两种创建方法
方法一：齿轮生成器
在设计工作空间，插入MFG零件中的Spur Gear，设置参数生成齿轮。
方法二：手动绘制
先创建草图，绘制基圆和齿形，再阵列齿形，最后拉伸成3D。
参数设置
包括模数、齿数、厚度等，如模数1、齿数20、厚度5mm。

## Slide 11: 创建配对齿轮
重复步骤
重复创建直齿轮的方法，改变相关参数。
改变齿数
将齿数改为40齿，直径相应变为40mm。
确保模数相同
模数保持为1，以保证齿轮能正确啮合。
学会创建与直齿轮配对的齿轮

## Slide 12: 门开合齿轮机构设计
设计门开合的齿轮传动机构

## Slide 13: 设计思路
明确机构组成与传动原理
04
01
02
03
由主动齿轮、从动齿轮、门板、支架组成，各部件协同工作。
机构组成
连接舵机，是小齿轮，齿数为20齿，驱动整个机构运动。
主动齿轮
连接门轴，是大齿轮，齿数为40齿，带动门板转动。
从动齿轮
舵机转动90度，主动齿轮转90度，经传动比，从动齿轮转45度，门半开。
传动原理

## Slide 14: 创建齿轮组
创建主动齿轮和从动齿轮
01
使用齿轮生成器，设置模数1、齿数20、厚度3mm等参数。
创建主动齿轮
02
创建新齿轮，参数模数1、齿数40、厚度3mm等。
创建从动齿轮
03
按公式计算中心距为30mm，确保齿轮正确啮合。
中心距计算
04
将两齿轮中心距设为30mm，旋转检查齿是否干涉。
装配验证

## Slide 15: 创建门和支架
1
创建门板
创建新组件，绘制60mm×40mm矩形草图，拉伸厚度2mm，添加门轴。
2
创建底板
绘制80mm×40mm矩形，厚度3mm，作为支架的底板。
3
添加支撑柱
在齿轮中心位置画立柱，高度15mm，直径8mm。
4
添加舵机座
根据MG90舵机尺寸创建安装座，预留螺丝孔。
创建门板和支架模型

## Slide 16: 完整装配
完成所有零件的组装与运动约束添加
28K
先固定底板，再安装支架和舵机座，然后放置齿轮并连接轴，调整间距。
组装顺序
30K
进入装配工作空间，为齿轮添加旋转关节和齿轮接触约束。
添加运动约束
32K
组装完成后，检查齿轮转动是否顺畅，确保机构正常运行。
检查转动

## Slide 17: 运动仿真
对设计的齿轮机构进行运动仿真

## Slide 18: 设置运动仿真
为运动仿真做准备工作
01
切换到“仿真”工作空间，开始进行运动仿真设置。
切换工作空间
02
可根据实际情况选择是否添加重力，影响仿真结果。
添加重力
03
选择两个齿轮的齿面，设置摩擦系数，使仿真更真实。
设置接触集合

## Slide 19: 添加驱动和测试
添加驱动并运行仿真测试
添加旋转驱动
选择主动齿轮，设置运动类型为速度，速度30 deg/s模拟舵机。
运行仿真
点击“仿真播放”，观察门开合动作，检查是否有干涉。

## Slide 20: 优化设计
若出现齿间干涉，可调整齿轮中心距来解决。
齿间干涉
1
2
转动不顺畅时，应检查轴孔配合是否合适。
转动不顺畅
若门开合角度不合适，可调整齿轮齿数比进行优化。
门开合角度
3
根据仿真结果优化设计方案

## Slide 21: 3D打印准备
为齿轮机构的3D打印做准备

## Slide 22: 导出零件
将设计好的零件导出为STL格式
导出步骤
分别选择每个零件，右键“另存为网格”，格式选STL，分辨率设高。
01
格式选择
选择STL格式，方便3D打印机识别和打印。
02
分辨率设置
设置高分辨率，可提高打印零件的质量和精度。
03

## Slide 23: 3D打印注意事项
齿轮打印设置
层高0.1mm，填充率40%，需要添加支撑，保证齿轮打印质量。
支架打印设置
层高0.2mm，填充率20%，根据情况添加支撑。
了解齿轮和支架的打印设置

## Slide 24: 课堂实践活动
通过实践活动巩固所学知识

## Slide 25: 活动1：齿轮传动比实验
测量不同齿轮组合的转速比
材料准备
准备不同大小的齿轮组合，用于实验测量。
任务要求
测量不同齿轮组合的转速比，加深对传动比的理解。

## Slide 26: 活动2：设计挑战
设计任务
在Fusion 360中完成建模和仿真，设计传动比3:1的齿轮系统。
设计要求
确保齿轮能正确啮合，传动比准确，满足设计要求。
设计传动比为3:1的齿轮系统

## Slide 27: 活动3：实物组装
组装门开合机构并测试
材料准备
准备3D打印的齿轮零件、舵机、螺丝等组装材料。
20
组装任务
组装完整的门开合机构，并进行测试，检验设计效果。

## Slide 28: 谢谢观看
报告人名称
20xx.xx.xx
内容由夸克AI生成